## Slide 1: Universal Communication System을 활용한 Smart Factory 구현

## Slide 2: 목차
개발요구사항
System 전체 동작 절차
계통도

## Slide 3: 개발 요구사항
구분 | 요구사항 | 구현 방안 | 구현계통
개발 요구사항 | 각부의 데이터 교환 | UART 통신을 통해 데이터 교환 | 공통
 | 출력 부 개별제어 | UART 통신을 통해 PC -> 모터 제어 | FPGA
 | PC 제어 | UART 통신 및 GUI를 이용해 System 조건 상세 조정 | PC
 | 패턴인식 | 카메라를 이용하여 타겟의 패턴 인식 모델 설계 | PC
 | 수집 데이터 가공 | 사용자 UI 및 Arduino 입력을 수집하여 출력부 제어를 위한 데이터 가공 | MCU
 | 모터 드라이버 구현 | 모터제어를 위한 Clock등 FPGA상에서 구현 | FPGA
 | 스텝모터 제어 | 스텝모터 제어를 위한 신호 입력 체계 구현 | FPGA
 | 서보모터 제어 | 서보모터 제어를 위한 PWM 체계 구현 | FPGA
 | 데이터 수집 | Arduino에서 RGB센서와 초음파 센서를 통해 데이터 수집 | Arduino

## Slide 4: 개발 요구사항 - PC
PC GUI
  시스템에서 구현될 모든 기능을 탑재
  LynxMotion 사에서 제공하는 Servo Sequential Program 참조
  https://www.lynxmotion.com//images/document/PDF/PLTW-AL5D-Guide-11.pdf

## Slide 5: 개발 요구사항 – MCU
다량의 통신이 연결됨
  UART 3회선
  각 통신이 처리될 우선순위 선정
  통신간 충돌 나지 않도록 PORT설정 필요
PC, Arduino 양측에서 데이터의 수집
  수집데이터에 기반한 가공된 명령을 FPGA로 송신

## Slide 6: 개발 요구사항 - FPGA
모터 드라이버 구현
  Servo*5, Step*1
PWM 제어 필요

## Slide 7: 개발 요구사항 - Arduino
RGB 센서 동작
  측정값의 자료형 파악 필요
초음파 센서로 타겟 유무 확인

## Slide 8
System 운용 시작
통신 연결 확인
통신 연결 확인
UI 선택
사용자 입력
사용자 입력
입력 전송
입력 전송
분류 색상 지정
분류 패턴 지정
위치 리셋
벨트 ON/OFF
물품 색상 확인
MCU 입력처리
타겟 유무 확인
각도 조정
위치 리셋
벨트 ON/OFF
모터드라이버
Servo 제어
STEP Motor 제어
Servo 제어
모터드라이버
분류 색상 확인
모터 각도 제어
타겟 유무 확인
: PC/공통
: PC/자동
: PC/수동
: MCU
: Arduino
: FPGA

## Slide 9
: 입력부
: 제어부
: 출력부
PC GUI
MCU
FPGA
Arduino
사용자 UI
MCU
FPGA
UART
UART
모터드라이버 1
모터드라이버 6
. . .
UltraSound sensor
Servo Motor
Step Motor
. . .
RGB sensor
UART
Camera
USB